Р У К О В О Д С Т В О

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ

  - Предназначение и использование.

Гладильная доска  типа Comelux Maxi C 5 предназначается для глажения белья и вещей  из различных материалов,  используя систему постоянного пара. Особенностью данной модели является идеальная совместимость парогенератора и гладильной доски, наличие бака емкостью 5 литров и возможность визуального контроля уровня давления и воды в котле.

1.2. Техническая характеристика.

| Мощность нагревательных элементов парогенератора | 1,7 кВт. |
| --- | --- |
| Мощность нагревательных элементов стола | 0.65 кВт. |
| Мощность вентилятора | 120 Вт. |
| Мощность утюга | 0,8 кВт. |
| Номинальное напряжение питания | 220В |
| Частота питающего напряжения | 50 Гц |
| Емкость бака | 5 л |
| Рабочее давление | 2,3-3,0 бар. |
| Регулировка температуры стола | 0 – 90( С |
| Вес | 43 кг. |
| Размеры | 142х42х46см. |

1.2.1.Устройство гладильной доски.

Гладильная доска типа Comelux Maxi C5 состоит из гладильного стола с нагревательными элементами, встроенного парогенератора и системы опоры.

В гладильный стол вмонтирован вентилятор. Реальная эффективность вентилятора  примерно 180  метров кубических в час, что обеспечивает постоянный и надежный отсос пара с поверхности стола. Нагрев поверхности стола осуществляется трубчатым нагревателем. Для поддержания постоянной температуры поверхности стола ((  5%) предусмотрена термостат, находящаяся внутри стола. Подогрев плавно регулируется от 0( С до 90( С. Управление включением и отключением отсоса воздуха с поверхности стола осуществляется при помощи педали.

Особенностью данной модели является наличие обзорной трубки, предназначенной для визуального контроля уровня воды в котле, и манометра – для контроля давления.

Генератор состоит из корпуса, котла, электрооборудования, обеспечивающего работу парогенератора. Электрооборудование включает в себя:

- нагревательный трубчатый элемент котла;

- регулятор давления, служащий для поддержания рабочего давления в котле;

- термостат нагревательного элемента, который, как и регулятор давления находится в цепи питания нагревательного элемента котла;

- электроклапана, служащего для выброса пара из котла;

- двух клавиш – прерывателей, предназначенных для подачи питания на нагревательный элемент котла (правый) и на утюг (левый);

- двух лампочек – индикаторов: правая – для контроля давления в котле, левая – для сигнализации о минимальном уровне воды в котле.

1.3. Инструкция по использованию

1.3.1.Подготовка к работе

- Отвернуть пробку наполнения 1 и залить в котел воду. В парогенератор следует заливать  деминерализованную воду (допускается вода с добавкой смягчителя).  Применение другой какой-либо воды запрещается и может привести к отказу от гарантийных обязательств.

1.3.2. Работа гладильной доски.

- Подключить оборудование к сети посредством вилки 7.

Внимание: При подключении в сеть парогенератор обязательно должен быть заземлен или занулен.

- Включить клавишу - прерыватель 5 нагрева котла парогенератора.

- Установить нужную температуру нагрева поверхности стола при помощи терморегулятора 11.

- После включение индикатора 10 можно включать клавишу прерывателя 6 (подача питания на утюг)

В данном парогенераторе допускается регулировка выходного давления при помощи крана 2 на электрокатушке.

Для выхода пара следует нажимать микровыключатель 13 на утюге.

При помощи терморегулятора 12 на утюге регулируйте нужную температуру подошвы утюга от позиции «Лен» (сухой пар) до позиции «Нейлон» (влажный пар).

- Кран 4 служит для слива воды из котла.

Следует помнить, что существует прямая зависимость сухости пара от температуры подошвы утюга и выходным давлением пара. Так, например, при низкой температуре подошвы и относительно высоким выходным давлением пар будет мокрым (возможен выход конденсата).

- После перерыва в глажении (несколько минут), перед повторным глажением необходимо отставить утюг за пределы рабочего места – с утюга может вытечь небольшое количество конденсата, образовавшегося в паропроводе во время простоя. Необходимо несколько раз нажать микровыключатель утюга, пока из утюга не появится сильная струя пара.  Утюг готов к работе.

- Во время глажения нельзя держать беспрерывно микровыключатель электроклапана – это ведет к большому расходу пара и электроэнергии, а также сокращает длительность работы электроклапана. Импульсное дозирование пара вполне достаточно.

При перерыве в работе более 5 минут клавишу включения утюга 6 следует обязательно отключить

2.1.Обслуживание   гладильной доски.

Для поддержания работоспособности гладильной доски следует выполнять следующие операции:

  - производить периодические осмотры состояния электропроводки, а также места их соединений;

  - при первичной установке гладильной доски следует произвести прочищение парогенератора 3-4 раза методом внутреннего давления следующим образом:

    - залить воду в резервуар,

    - включить клавишу 5,

    - при достижении рабочего давления (2,5 bar – отключить клавишу 5, стравить пар через сливной кран 4, предварительно надев на него шланг отвода воды;

  - Данные операции следует производить каждые 2-3 дня, в зависимости от качества применяемой воды

  - каждые 4 месяцев производить чистку клапанов  от водного камня;

  - рекомендуется каждые 2 месяца производить чистку котла парогенератора химическими средствами, предназначенными для удаления водного камня и безопасными для нагревающих элементов (Рекомендуем средство "Дескам" производства РБ);

  - подошву утюга и тефлоновой насадки необходимо чистить каждые 2-3 дня во избежание порчи тефлоновой насадки.

Внимание: чехлы и выстилки следует менять по мере надобности. Они должны свободно пропускать воздух.

3.1. Техника безопасности

Чтобы гарантировать безопасное обслуживание гладильной доски, следует соблюдать следующие указания:

- к эксплуатации следует допускать только абсолютно исправное оборудование;

- не оставлять гладильную доску бесполезно подключенной к питанию;

- гладильная доска должна быть заземлена или занулена согласно ПУЭ;

- следует проверять качество электропроводки каждые 6 месяцев;

- запрещается самостоятельно производить ремонт или замену прерывающего комплекта;

- оператор, обслуживающий гладильную доску, должен быть ознакомлен с правилами обращения, а также со строением и действием парогенератора, а также с соответствующими правилами ТБ;

- во время работ по ремонту и обслуживанию гладильной доски, оборудование должно быть отключено от сети, обеспечив видимый разрыв во избежание случайной подачи напряжения.

Важное предупреждение:

- Никогда не заполняйте до краев горловину котла.

- Никогда не свинчивайте пробку котла (1), если котел находится под давлением.

- Перед тем, как отвинтить пробку котла (1)  или слить котел  (4), убедитесь, что внутри котла нет давления.

В случае полного потребления пара, отключите питание, подождите 20 минут, затем свинтите пробку котла и восстановите уровень воды.

Запрещается

- Самостоятельно удалять неисправности гладильной доски кроме:

- замена катушек электроклап-анов,

- замена паропроводов утюгов.

- Производить какие-либо изменения внутри парогенератора.

- Регулировать какие-либо устройства парогенератора (за исключением регулировки выходного давления пара при помощи ручек регулятора электроклапана).

- Переносить парогенератор, который находится под давлением.

- Ставить утюг на паро- и электропровода.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЯ ТЕРЯЕТ СИЛУ.

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА БЕЗОШИБОЧНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКИ.

Электрическая схема и спецификация приведены в приложении.

При заказе детали запомните номер рисунка и номер детали по рисунку.

# Приложение

Рис.1.

### Приложение (продолжение)

### УТЮГ        BROOK

Рис .4.

### Схема электрическая

Рис.3.